UPORABA TELESKOPKOV – namiznih Dobsonov (osnovna navodila)

|  | Newton: Orion Dobson telescope N 100/400 SkyScanner DOB f = 400 mm, D = 100 mm, f/4 |  | Newton: Skywatcher Dobson telescope N 130/650 Heritage FlexTube DOB f = 650 mm. D = 130mm, f/5 |
| --- | --- | --- | --- |

Kako začeti - najprej teleskop, za vajo, uporabljajte čez dan (slika je obrnjena), opazujte okolico, naravo - cev teleskopa pri usmerjanju hkrati primete spredaj za rob in zadaj,  ostali koraki pred zaresno uporabo so:

|  | - na Dobsonovo stojalce pritrdite optično cev (cev čvrsto, z dolgim vijakom, pritrdite v čeljust), - pri Skywatcher 130/650 Heritage FlexTube DOB je potrebno še prej izvleči nosilca fokuserja in sekundarnega zrcala na dveh vodilih (palicah), ki jih nato fiksiramo z vijakoma, slika na vrhu desno, |
| --- | --- |

- cev mora biti v ravnotežju, torej vpeta v težišču, da se ne prekucne, zavrti od lastne teže,

- velik vijak ob strani, s katerim se uravnava trenje med čeljustjo in stojalom naj bo

ZMERNO zategnjen, da cev ne pade, hkrati pa, da se lahko premika gor in dol, in da ohrani smer,

- na cev pritrdite iskalo (nataknite ga na vodilo in zmerno zategnite srebrna vijaka, pri Skywatcherju križna vijaka – slika na sredi in desno),

- odstranite pokrovčka iz vhodne odprtine in iz fokuserja,

SKYSCANNER FOKUSER (linearni)                FLEXTUBE FOKUSER (spiralni)

- v fokuser vstavite okular 20 mm, dobili boste povecavo 400/20 = 20x,

- poiščite objekt vsaj nekaj 10 m vstran - recimo kakšno luč, drog, cerkvico, dimnik, koš za smeti,

vrh drevesa, ..., "ne pa sosedovega okna" (kolešček fokuserja vrtite toliko časa, da je slika ostra),

- prižgite laserček (lučko) na iskalu - z zasukom koleščka v desno (stikalo je kolešček z belo piko),

|  | - z vrtenjem (po potrebi) obeh nivelirnih vijakov usmerite iskalo tako, da laserska pikica na sredi iskala kaže proti središču objekta (polja), ki je v okularju (stalno cev korigirajte nazaj na iskani objekt, ob umerjanju iskala jo namreč lahko zmaknete iz željene smeri), VAŽNO - ker nimate sledenja, zmeraj umerite iskalo na zemeljskem objektu, ki miruje, in ne na kaki zvezdi ali Luni, ki se premika, |
| --- | --- |

- sedaj lahko preverite, če je iskalo pravilno umerjeno, z iskalom poiščite recimo nek vrh dimnika (kar koli z izrazito podrobnostjo) in če je iskan objekt (na katerega kaže rdeča pika iskala) tudi v okularju – na sredi polja, je najvažnejša priprava teleskopa na opazovanje končana,

- sedaj v fokuser vstavite okular 10 mm, povečava bo 40 (400mm/10mm), s koleščkom fokuserja izostrite sliko, teleskop bo sedaj pokazal več podrobnosti,

|  | - okular zamenjate z Barlowo lečo (mislim, da imamo vsi 3x-tno), nato v Barlowo lečo vstavite okular 20 mm, s koleščkom fokuserja izostrite sliko, sedaj bo povečava 3x20 = 60x, - sedaj pa gremo na maks. povečavo, zamenjajte okular 20mm z okularjem 10mm, sedaj bo povečava 3x40 = 120, s koleščkom fokuserja izostrite sliko (izračuni veljajo za Skyscanner, za teleskop Flextube so povečave drugačne: 26x, 65x, 78x, 195x, itn), |
| --- | --- |

- TO JE TO

- ko iščete objekte, ZMERAJ začnite z minimalno povečavo 20x, ker je polje pri tej povečavi kar 2.5 stopinji, nato večajte povečave do željene (za razsute kopice in večje meglice, galaksije, je povečava 20x optimalna [M45, M44, HI-HA, M42, M31, M33, ...], za planete, Luno, dvojne zvezde, kroglaste kopice pa uporabljajte povečave od 40x do maksimalne)!!!!!!!!!!!

- VADITE VEČKRAT ČEZ DAN (PREDEN BOSTE POGLEDALI V NOČNO NEBO), tako se navadite na napravo, astronomska opazovanja začnite z Luno ali svetlejšimi zvezdami, planeti, nato z galaksijami, kopicami, ...

- PO OPAZOVANJIH (ali že ko najdete objekt) OBVEZNO UGASNITE LUČKO ISKALA!!!!!!!!!!!!!!!!!

- na koncu namestite pokrovčka nazaj  v vhodno odprtino in v fokuser (teleskop ne prenese močnih udarcev, ob transportu ga zavarujte s kako oblogo, ...),

- NE GLEJTE V SONCE (če nimate na objektivu čvrsto pritrjenega posebnega filtra)!!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NA YOUTUBE, OZ. SPLETU, JE NEKAJ FILMČKOV (lahko bi bili boljši, a ...):

- ZA Orion 100/400 SkyScanner:

http://www.telescope.com/Features-of-the-Orion-SkyScanner-100mm-TableTop-Reflector/p/101762.uts

http://www.youtube.com/watch?v=o4vFEQm2foY

- ZA Skywatcher 130/650 Heritage FlexTube: http://www.youtube.com/watch?v=FEs_MMcJ7JA

VELIKO VESELJA IN POTRPLJENJA - BO ŠLO!  Spodaj so možnosti postavitve teleskopa na mizo, stol, itn.

Marec 2012, V. Zorko